Параметры лазера ТЛ-3

| Наименование параметров | Значения |
| --- | --- |
| Длина волны излучения, мкм | 10,6 |
| Максимальная мощность, кВт. | 2,8 |
| Пределы регулирования мощности излучения, кВт | 0.25 – 2,8 |
| Нестабильность мощности, не более, % | ±2 |
| Апертура излучения, мм | х |
| Расходимость излучения (полный угол), мрад. |  1,5 |
| Стабильность оси луча, мрад |  0,2 |
| Тип резонатора | Устойчиво- неустойчивый, конфокальный |
| Мода излучения | Близкая к TEM00 |
| Поляризация | Линейная, вертикальная |
| Состав рабочей смеси газов CO2 : N2/O2 : He | 1.5 : 13 : 23 |
| Давление в контуре при работе на смесях: |  |
| CO2 : N2/O2 : He торр: | 32 - 37.5 |
| N2/O2, CO2 : N2/O2 торр | 12 - 17 |
| Общий расход рабочих газов, л/ час |  56 |
| Потребляемая мощность при номинальном режиме, кВт |  40 |
| Расход охлаждающей воды, л /мин |  50 |
| Температура охлаждающей воды на входе, ( С, не более | 20 |
| Давление охлаждающей воды в напорном трубопроводе, МПа | 0,25 - 0,35 |
| Давление охлаждающей воды в сливном трубопроводе, МПа | 0,05 |
| Температура в рабочем помещении, 0С | 35 |
| Влажность в рабочем помещении, % |  80 |
| Время готовности лазера к работе, мин |  20 |
| Габариты Длина, мм, Ширина, мм Высота, мм | 2235 1210 2100 |
| Масса моноблока, кг |  1800 |