### Параметры лазера ТЛВ-1000

| Наименование параметров | Значения |
| --- | --- |
|  | Заданные | Фактические |
| Длина волны излучения, мкм | 10.6 | 10,6 |
| Максимальная мощность, Вт. | 1000 | 1000 |
| Пределы регулирования мощности излучения, Вт | 100…1000 | 100...1000 |
| Параметры импульсно-периодического режима Частота, Гц Длительность импульса излучения, мсек Скважность, Период ,мсек Одиночные импульсы (трапеция) Длительность нарастания (фронта), сек Длительность одиночного импульса, мсек | 5…2000 1,5 …50 0,2…200 0.5...200 0.001...20 0.001...800 | 5...2000 1,5…50 0,2…200 0.5...200 0.001...20 0.001...800 |
| Нестабильность мощности, не более, % | ± 3 | ± 3 |
| Апертура излучения, мм | 7 | 7 |
| Апертура излучения после расширяющего телескопа, мм | 18 | 18 |
| Расходимость излучения (полный угол на выходе телескопа, не более), мрад. | 1.5 | 1,4 |
| Стабильность оси луча (на выходе из телескопа), мрад |  0,2 |  0,2 |
| Мода излучения | Близкая к TEM00 | Близкая к TEM00 |
| Поляризация | Линейная | Линейная |
| Состав рабочей смеси газов CO2: N2 : He Чистота газов СО2 99.8% N2 99.99% He 99.99% Допускается отклонение объема каждого из компонентов смеси не более ±10%. | 1:2:10 | 1:2:10 |
| Общий расход рабочих газов, норм. л/ час, не более |  | 4 |
| Потребляемая мощность при номинальном режиме, кВт Установка требует электропитание 380В±10% трехфазного переменного тока 50 Гц. Потребляемый ток- 30 А. |  15 |  |
| Расход охлаждающей воды, л /мин |  24 |  |
| Температура охлаждающей воды на входе, ( С, не более | 16 |  |
| Давление охлаждающей воды в напорном трубопроводе, МПа | 0.35...0.5 |  |
| Давление охлаждающей воды в сливном трубопроводе, МПа | ( 0,05 |  |
| Температура в рабочем помещении, 0С | 35 |  |
| Влажность в рабочем помещении, % |  80 |  |
| Время готовности лазера к работе, мин |  20 |  |
| Габариты Длина, мм, Ширина, мм Высота, мм | 3150 550 1135 | 3150 550 1135 |
| Масса моноблока, кг | 370 | 370 |